### A-Clean 244

Koncentrovaný silně alkalický pěnivý čisticí prostředek pro odstranění špíny vznikající v dopravě. Vhodný pro všechny typy pěnovacích systémů.

Vlastnosti

A-Clean 244 je koncentrovaný pěnivý čisticí prostředek určený pro použití ve všech typech pěnovacích systémů. Je vyvinutý především pro odstranění nečistot způsobených karbonem, odstranění výfukových plynů, olejů a dalších typů nečistot vznikajících v dopravě, a to z vozidel, plachet, tunelů a syntetických materiálů. Čistí rychle a bezpečně i bez použití kartáčů. Přípravek je vhodný i pro použití na mycích linkách vybavených biologickými čistírnami odpadních vod. Výborný přípravek pro tzv. bezdotykové mytí osobních vozidel pěnovací metodou.

Použití

V závislosti na tvrdosti vody nastavte zařízení tak, abyste obdrželi roztok s vodou 
1 : 15 až maximálně 1 : 100 (ředění podle požadované hustoty pěny, v případě nanášení rámem mycí linky doporučujeme ředění asi 1 : 30). Naneste na čištěný povrch a nechejte krátce působit (nenechejte zaschnout). Dobře smyjte čistou vodou, pokud možno pod vysokým tlakem.

#### Bezpečnost

Informace o klasifikaci přípravku, bezpečném zacházení, skladování a dopravě viz bezpečnostní list.

# Chemická a technická informace

Vzhled:		Světle žlutá kapalina

pH:			13,2

Hustota:		1,11 g / cm3

Biologický rozklad:	Povrchově aktivní látky jsou primárně biologicky odbouratelné.

Balení:		25 l / 200 l / 1000 l